## Slide 1
Pipeline sperimentale HAT
Il contenuto affettivo dei prompt si associa a differenze misurabili nei segnali hardware?
01
Prompt
20 emotivi + 20 neutrali
Lunghezze in token
approssimativamente
bilanciate
02
Inferenza LLM
Llama-2 7B
Llama-3.1 70B
Q4_K_M, llama.cpp
Docker, output 50 token
03
Acquisizione HAT
perf stat: 1 ms nominale
Contatori OS: 100 ms
core_power.throttle
Tracce CSV + metadati
04
Feature temporali
Media per unità di tempo
Pendenza e varianza
Entropia spettrale
Complessità Lempel–Ziv
05
Analisi
Confronto tra condizioni
k-means (k = 2)
Test + Bonferroni
Effetti e robustezza
Ambiente di esecuzione
CloudLab bare-metal dedicato, dual Xeon Gold 6142, Ubuntu 24.04
Per-trial
Reset del container tra prompt, flush della cache OS e pausa di stabilizzazione
Una traccia per inferenza. 8 run × 40 trial = 320 osservazioni per modello
Full-trace
20 prompt consecutivi, senza reset intermedi. Un’unica acquisizione continua
Una traccia per fase. Nel paper: 20 tracce per condizione sul 70B
Entrambi i protocolli prevedono un reboot del nodo tra le fasi emotiva e neutrale.
In corso: condizione joyful e controlli sul workload mediante istruzioni, cicli e IPC.
Notes: Pipeline del progetto mccviahat, con distinzione fra protocolli del paper e sviluppi in corso.
Fonti: /Users/rsalvi/Downloads/AGI_2026_SalviWolfson_paper122 to_appear.pdf, sezioni 2–5 e appendice B. Repository: scripts/run/run_prompts_isolated.py, scripts/run/run_prompts_fulltrace.py, scripts/collectors/substrate_collector.py, scripts/run/extract_features.py, scripts/run/extract_features_fulltrace.py, analysis/notebooks/.
HAT = Hardware Anomaly Trace, serie temporali degli indicatori hardware e OS.
1. 1 ms è l'intervallo richiesto a perf, non una garanzia di cadenza effettiva uniforme. Il collector usa misure system-wide. Il PID serve anche al monitoraggio del processo. CORE_POWER.THROTTLE va interpretato secondo la definizione dell'evento della CPU, non come sinonimo generico di temperatura o PROCHOT.
2. Le cinque feature elencate sono quelle del paper. L'estrattore full-trace attuale e il relativo notebook usano una selezione diversa e non includono LZ.
3. Nel paper il clustering k-means e il filtro di coerenza direzionale ≥6/8 run riguardano il per-trial. I test confrontano le feature fra condizioni: MWU nel per-trial, MWU e Welch nel full-trace. Bonferroni segue la famiglia di confronti dichiarata. Gli sweep sui prompt e i null test sono controlli descrittivi di robustezza, non stime di generalizzazione su nuovi dati.
Nei per-trial: 20 prompt per condizione ripetuti su 8 run. I trial condividono prompt e sessione e non equivalgono a 320 unità sperimentali indipendenti. Nei full-trace una fase di 20 prompt fornisce un'osservazione. Il codice permette anche segmentazione per prompt tramite i timestamp, mantenendo la dipendenza entro traccia.
Sviluppi in corso: dataset joyful e misure di istruzioni/cicli per IPC. I metadati di quattro cartelle *_N_1 riportano joy: risolvere la provenienza prima di interpretare confronti su quelle acquisizioni.
La slide descrive il flusso sperimentale. Le differenze hardware non dimostrano da sole esperienza soggettiva.